## Slide 1: 计算机网络
第 4 章 网络层

## Slide 2: 本章最重要的内容
(1) 虚拟互连网络的概念
(2) IP 地址与物理地址的关系
(3) 传统分类的 IP 地址（包括子网掩码）和无分类域间路由选择 CIDR
(4) 路由选择协议的工作原理

## Slide 3: 4.1 网络层提供的两种服务
在计算机网络领域，网络层应该向运输层提供怎样的服务（“面向连接”还是“无连接”）曾引起了长期的争论。
争论焦点的实质就是：在计算机通信中，可靠交付应当由谁来负责？是网络还是端系统？

## Slide 4: 电信网的成功经验 让网络负责可靠交付
面向连接的通信方式
建立虚电路(Virtual Circuit)，以保证双方通信所需的一切网络资源。
如果再使用可靠传输的网络协议，就可使所发送的分组无差错按序到达终点。

## Slide 5: 虚电路服务
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
H1
H2
虚电路
H1 发送给 H2 的所有分组都沿着同一条虚电路传送

## Slide 6: 虚电路是逻辑连接
虚电路表示这只是一条逻辑上的连接，分组都沿着这条逻辑连接以存储转发方式传送，而并不是真正建立了一条物理连接。
请注意，电路交换的电话通信是先建立了一条真正的连接。因此分组交换的虚连接和电路交换的连接只是类似，但并不完全一样。

## Slide 7: 数据报服务
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
H1
H2
IP 数据报
丢失
H1 发送给 H2 的分组可能沿着不同路径传送

## Slide 8: 因特网采用的设计思路
网络层向上只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务。
网络在发送分组时不需要先建立连接。每一个分组（即 IP 数据报）独立发送，与其前后的分组无关（不进行编号）。
网络层不提供服务质量的承诺。即所传送的分组可能出错、丢失、重复和失序（不按序到达终点），当然也不保证分组传送的时限。

## Slide 9
M
M
H5
M
M1
M2
H4
H5
H2
T2
H4
H5
M
H3
M1
H4
H5
M
H5
M
H4
H5
H3
M1
M2
H4
H5
H3
H4
H5
H3
H4
H5
H3
H2
T2
M2
H4
H5
H3
H2
T2
M1
H4
H5
H3
H2
T2
M2
H4
H5
H3
10100… 比 特 流
主机进程
5、应用层协议
4、运输层协议
3、网络协议
2、链路层协议
10100… 比 特 流
10100… 比 特 流
10100… 比 特 流
1、物理层协议
传输媒体

## Slide 10
虚电路服务与数据报服务的对比
对比的方面 | 虚电路服务 | 数据报服务
思路 | 可靠通信应当由网络来保证 | 可靠通信应当由用户主机来保证
连接的建立 | 必须有 | 不需要
终点地址 | 仅在连接建立阶段使用，每个分组使用短的虚电路号 | 每个分组都有终点的完整地址
分组的转发 | 属于同一条虚电路的分组均按照同一路由进行转发 | 每个分组独立选择路由进行转发
当结点出故障时 | 所有通过出故障的结点的虚电路均不能工作 | 出故障的结点可能会丢失分组，一些路由可能会发生变化
分组的顺序 | 总是按发送顺序到达终点 | 到达终点时不一定按发送顺序
端到端的差错处理和流量控制 | 可以由网络负责，也可以由用户主机负责 | 由用户主机负责

## Slide 11: 尽最大努力交付的好处
由于传输网络不提供端到端的可靠传输服务，这就使网络中的路由器可以做得比较简单，而且价格低廉（与电信网的交换机相比较）。
如果主机（即端系统）中进程之间的通信需要是可靠的，那么就由网络的主机中的运输层负责（包括差错处理、流量控制等）。
采用这种设计思路的好处是：网络的造价大大降低，运行方式灵活，能够适应多种应用。
因特网能够发展到今日的规模，充分证明了当初采用这种设计思路的正确性。

## Slide 12: 4.2 网际协议IP
网际协议 IP 是 TCP/IP 体系中两个最主要的协议之一。与 IP 协议配套使用的还有四个协议：
地址解析协议 ARP
(Address Resolution Protocol)
逆地址解析协议 RARP
(Reverse Address Resolution Protocol)
网际控制报文协议 ICMP
(Internet Control Message Protocol)
网际组管理协议 IGMP
(Internet Group Management Protocol)

## Slide 13: 网际层的 IP 协议及配套协议
各种应用层协议
网络接口层
(HTTP, FTP, SMTP 等)
物理硬件
运输层
TCP, UDP
应用层
ICMP
IP
RARP
ARP
与各种网络接口
网络层
（网际层）
IGMP

## Slide 14: 4.2.1 虚拟互连网络
互连在一起的网络要进行通信，会遇到许多问题需要解决，如：
  不同的寻址方案
  不同的最大分组长度
  不同的网络接入机制
  不同的超时控制
  不同的差错恢复方法
  不同的状态报告方法
  不同的路由选择技术
  不同的用户接入控制
  不同的服务（面向连接服务和无连接服务）
  不同的管理与控制方式

## Slide 15: 网络互相连接起来 要使用一些中间设备
中间设备又称为中间系统或中继(relay)系统。
  物理层中继系统：转发器(repeater)。
  数据链路层中继系统：网桥或桥接器(bridge)。
  网络层中继系统：路由器(router)。
  网桥和路由器的混合物：桥路器(brouter)。
  网络层以上的中继系统：网关(gateway)。

## Slide 16: 虚拟互连网络的意义
所谓虚拟互连网络也就是逻辑互连网络，它的意思就是互连起来的各种物理网络具有异构性，但是我们利用 IP 协议就可以使这些性能各异的网络从用户看起来好像是一个统一的网络。
使用 IP 协议的虚拟互连网络可简称为 IP 网。
使用虚拟互连网络的好处是：当互联网上的主机进行通信时，就好像在一个网络上通信一样，而看不见互连的各具体的网络异构细节。

## Slide 17: 互连网络与虚拟互连网络
网络
网络
网络
网络
网络
(a) 互连网络
(b) 虚拟互连网络
路由器
虚拟互连网络
（互联网）

## Slide 18
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机
H1
主机 H2
R1
R4
R5
R2
R3
R1
R2
R3
H1
R5
H2
R4
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
直接交付
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
分组在互联网中的传送
互联网可以由多种异构网络互连组成

## Slide 19: 4.2.2 IP 地址
Notes: 为什么mac地址不能去互联网上寻址？

## Slide 20: 4.2.2 分类的 IP 地址 1. IP 地址及其表示方法
我们把整个因特网看成为一个单一的、抽象的网络。IP 地址就是给每个连接在因特网上的主机（或路由器）分配一个在全世界范围是唯一的 32 位的标识符。
IP 地址现在由因特网名字与号码指派公司ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)进行分配

## Slide 21: 点分十进制记法
10000000000010110000001100011111
机器中存放的 IP 地址
是 32 位 二进制代码
10000000 00001011 00000011 00011111
每隔 8 位插入一个空格
能够提高可读性
采用点分十进制记法
则进一步提高可读性
128.11.3.31
128 11 3 31
将每 8 位的二进制数
转换为十进制数

## Slide 22: 分类 IP 地址
每一类地址都由两个固定长度的字段组成，其中一个字段是网络号 net-id，它标志主机（或路由器）所连接到的网络，而另一个字段则是主机号 host-id，它标志该主机（或路由器）。
两级的 IP 地址可以记为：
IP 地址 ::= { <网络号>, <主机号>} (4-1)
::= 代表“定义为”

## Slide 23: IP 地址中的网络号字段和主机号字段
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
类别位

## Slide 24: 2. 常用的三种类别的 IP 地址
IP 地址的使用范围
网络 最大 第一个 最后一个 每个网络
类别 网络数 可用的 可用的 中最大的
网络号 网络号 主机数
A 126 (27 – 2) 1 126 16,777,214
B 16,383(214  1) 128.1 191.255 65,534
C 2,097,151 (221  1) 192.0.1 223.255.255 254

## Slide 25: IP 地址的一些重要特点
(1) IP 地址是一种分等级的地址结构。分两个等级的好处是：
第一，IP 地址管理机构在分配 IP 地址时只分配网络号，而剩下的主机号则由得到该网络号的单位自行分配。这样就方便了 IP 地址的管理。
第二，路由器仅根据目的主机所连接的网络号来转发分组（而不考虑目的主机号），这样就可以使路由表中的项目数大幅度减少，从而减小了路由表所占的存储空间。

## Slide 26: IP 地址的一些重要特点
(2) 实际上 IP 地址是标志一个主机（或路由器）和一条链路的接口。
当一个主机同时连接到两个网络上时，该主机就必须同时具有两个相应的 IP 地址，其网络号 net-id 必须是不同的。这种主机称为多归属主机(multihomed host)。
由于一个路由器至少应当连接到两个网络（这样它才能将 IP 数据报从一个网络转发到另一个网络），因此一个路由器至少应当有两个不同的 IP 地址。

## Slide 27: IP 地址的一些重要特点
(3) 用转发器或网桥连接起来的若干个局域网仍为一个网络，因此这些局域网都具有同样的网络号 net-id。
(4) 所有分配到网络号 net-id 的网络（不管是范围很小的局域网，还是可能覆盖很大地理范围的广域网）都是平等的。

## Slide 28: 互联网中的 IP 地址
B
222.1.1.0
222.1.1.1
222.1.1.2
222.1.1.3
222.1.1.4
R1
222.1.2.5
222.1.2.2
222.1.2.1
222.1.2.3
222.1.2.4
222.1.2.0
222.1.6.1
222.1.5.1
222.1.5.2
222.1.6.2
222.1.4.1
222.1.4.2
222.1.3.3
222.1.3.2
222.1.3.1
R3
R2
222.1.3.0
LAN3
N3
N2
222.1.4.0
222.1.5.0
222.1.6.0
N1
LAN2
LAN1
互联网
在同一个局域网上的主机或路由器的
IP 地址中的网络号必须是一样的。
图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id
Notes: 用网桥互连的网段仍然是一个局域网，只能有一个网络号

## Slide 29: 互联网中的 IP 地址
B
222.1.1.
222.1.1.1
222.1.1.2
222.1.1.3
222.1.1.4
R1
222.1.2.5
222.1.2.2
222.1.2.1
222.1.2.3
222.1.2.4
222.1.2.
222.1.6.1
222.1.5.1
222.1.5.2
222.1.6.2
222.1.4.1
222.1.4.2
222.1.3.3
222.1.3.2
222.1.3.1
R3
R2
222.1.3.
LAN3
N3
N2
222.1.4.
222.1.5.
222.1.6.
N1
LAN2
LAN1
互联网
在同一个局域网上的主机或路由器的
IP 地址中的网络号必须是一样的。
图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id

## Slide 30: 互联网中的 IP 地址
B
222.1.1.
222.1.1.1
222.1.1.2
222.1.1.3
222.1.1.4
R1
222.1.2.5
222.1.2.2
222.1.2.1
222.1.2.3
222.1.2.4
222.1.2.
222.1.6.1
222.1.5.1
222.1.5.2
222.1.6.2
222.1.4.1
222.1.4.2
222.1.3.3
222.1.3.2
222.1.3.1
R3
R2
222.1.3.
LAN3
N3
N2
222.1.4.
222.1.5.
222.1.6.
N1
LAN2
LAN1
互联网
在同一个局域网上的主机或路由器的
IP 地址中的网络号必须是一样的。
图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id

## Slide 31: 互联网中的 IP 地址
B
222.1.1.
222.1.1.1
222.1.1.2
222.1.1.3
222.1.1.4
R1
222.1.2.5
222.1.2.2
222.1.2.1
222.1.2.3
222.1.2.4
222.1.2.
222.1.6.1
222.1.5.1
222.1.5.2
222.1.6.2
222.1.4.1
222.1.4.2
222.1.3.3
222.1.3.2
222.1.3.1
R3
R2
222.1.3.
LAN3
N3
N2
222.1.4.
222.1.5.
222.1.6.
N1
LAN2
LAN1
互联网
路由器总是具有两个或两个以上的 IP 地址。
路由器的每一个接口都有一个
不同网络号的 IP 地址。

## Slide 32: 互联网中的 IP 地址
B
222.1.1.
222.1.1.1
222.1.1.2
222.1.1.3
222.1.1.4
R1
222.1.2.5
222.1.2.2
222.1.2.1
222.1.2.3
222.1.2.4
222.1.2.
222.1.6.1
222.1.5.1
222.1.5.2
222.1.6.2
222.1.4.1
222.1.4.2
222.1.3.3
222.1.3.2
222.1.3.1
R3
R2
222.1.3.
LAN3
N3
N2
222.1.4.
222.1.5.
222.1.6.
N1
LAN2
LAN1
互联网
两个路由器直接相连的接口处，也可不指明 IP 地址。如指明 IP 地址，则这一段连线就构成了一种只包含一段线路的特殊“网络” 。现在常不指明 IP 地址。

## Slide 33: 4.2.3 IP 地址与硬件地址
TCP 报文
IP 数据报
MAC 帧
应用层数据
首部
首部
尾部
首部
链路层及以下
使用硬件地址
硬件地址
网络层及以上
使用 IP 地址
IP 地址

## Slide 34
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
硬件地址
路由器 R2
HA2
IP1
IP2
局域网1
局域网2
局域网3
通信的路径
H1→经过 R1 转发→再经过 R2 转发→H2
查找路由表
查找路由表

## Slide 35
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
硬件地址
路由器 R2
HA2
IP1
IP2
局域网
局域网
局域网
IP1
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
HA2
IP6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
IP 层上的互联网
MAC 帧
IP2
IP4
IP3
IP5
路由器 R2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
从 HA1 到 HA3
从 HA4 到 HA5
从 HA6 到 HA2
MAC 帧
MAC 帧
IP 数据报
从协议栈的层次上看数据的流动

## Slide 36
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
硬件地址
路由器 R2
HA2
IP1
IP2
局域网
局域网
局域网
IP1
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
HA2
IP6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
IP 层上的互联网
MAC 帧
IP2
IP4
IP3
IP5
路由器 R2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
从 HA1 到 HA3
从 HA4 到 HA5
从 HA6 到 HA2
MAC 帧
MAC 帧
IP 数据报
从虚拟的 IP 层上看 IP 数据报的流动

## Slide 37
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
硬件地址
路由器 R2
HA2
IP1
IP2
局域网
局域网
局域网
IP1
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
HA2
IP6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
IP 层上的互联网
MAC 帧
IP2
IP4
IP3
IP5
路由器 R2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
从 HA1 到 HA3
从 HA4 到 HA5
从 HA6 到 HA2
MAC 帧
MAC 帧
IP 数据报
在链路上看 MAC 帧的流动

## Slide 38
IP1
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
HA2
IP6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
IP 层上的互联网
IP2
IP4
IP3
IP5
路由器 R2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
MAC 帧
从 HA1 到 HA3
从 HA4 到 HA5
从 HA6 到 HA2
MAC 帧
MAC 帧
IP 数据报
IP层屏蔽了下层很复杂的细节
使得我们可以抽象的在网络层上讨论主机和主机
或主机和路由器之间的通信的问题

## Slide 39: 4.2.4 地址解析协议 ARP 和 逆地址解析协议 RARP
IP 地址
物理地址
ARP
物理地址
IP 地址
RARP
不管网络层使用的是什么协议，在实际网络的链路上传送数据帧时，使用的是硬件地址。
Notes: IP地址（32）和mac地址（48）格式不同，不存在简单的映射关系

## Slide 40: 地址解析协议 ARP
每一个主机都设有一个 ARP 高速缓存(ARP cache)，里面存放着所有本局域网上的各主机和路由器的 IP 地址到硬件地址的映射表。
当主机 A 欲向本局域网上的某个主机 B 发送 IP 数据报时，就在其 ARP 高速缓存中查看有无主机 B 的 IP 地址。如有，然后获取其对应的硬件地址，然后转发。
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
硬件地址
路由器 R2
HA2
IP1
IP2
局域网1
局域网2
局域网3
查找路由表
查找路由表

## Slide 41: 地址解析协议 ARP
每一个主机都设有一个 ARP 高速缓存(ARP cache)，里面存放着所有本局域网上的各主机和路由器的 IP 地址到硬件地址的映射表。
当主机 A 欲向本局域网上的某个主机 B 发送 IP 数据报时，就在其 ARP 高速缓存中查看有无主机 B 的 IP 地址。如没有？
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
硬件地址
路由器 R2
HA2
IP1
IP2
局域网1
局域网2
局域网3
查找路由表
查找路由表
Notes: 如没有？因为b可能刚加进来，也可能a刚上电，缓存表是空的

## Slide 42
ARP 响应
A
Y
X
B
Z
主机 B 向 A 发送
ARP 响应分组
主机 A 广播发送
ARP 请求分组
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
209.0.0.5
209.0.0.6
00-00-C0-15-AD-18
08-00-2B-00-EE-0A
我是 209.0.0.5，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18
我想知道主机 209.0.0.6 的硬件地址
我是 209.0.0.6
硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A
A
Y
X
B
Z
209.0.0.5
209.0.0.6
00-00-C0-15-AD-18

## Slide 43: 应当注意的问题
ARP 是解决同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址和硬件地址的映射问题。
如果所要找的主机和源主机不在同一个局域网上怎么办？
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
硬件地址
路由器 R2
HA2
IP1
IP2
局域网1
局域网2
局域网3
查找路由表
查找路由表
Notes: 就要通过 ARP 找到一个位于本局域网上的某个路由器的硬件地址，然后把分组发送给这个路由器，让这个路由器把分组转发给下一个网络。剩下的工作就由下一个网络来做。

## Slide 44: 4.2.5 IP 数据报的格式
一个 IP 数据报由首部和数据两部分组成。
首部的前一部分是固定长度，共 20 字节，是所有 IP 数据报必须具有的。
在首部的固定部分的后面是一些可选字段，其长度是可变的。

## Slide 45
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
数 据 部 分
首 部
IP 数据报
首
部
发送在前

## Slide 46
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
版本——占 4 位，指 IP 协议的版本
目前的 IP 协议版本号为 4 (即 IPv4)
区 分 服 务
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段

## Slide 47
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
首部长度——占 4 位，可表示的最大数值
是 15 个单位(一个单位为 4 字节)
因此 IP 的首部长度的最大值是 60 字节。
区 分 服 务

## Slide 48
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
区分服务——占 8 位，用来获得更好的服务
在旧标准中叫做服务类型，但实际上一直未被使用过。
1998 年这个字段改名为区分服务。
只有在使用区分服务（DiffServ）时，这个字段才起作用。
在一般的情况下都不使用这个字段
区 分 服 务

## Slide 49
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
总长度——占 16 位，指首部和数据之和的长度，
单位为字节，因此数据报的最大长度为 65535 字节。
总长度必须不超过最大传送单元 MTU。
区 分 服 务

## Slide 50
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
标识(identification) 占 16 位，
它是一个计数器，用来产生数据报的标识。
区 分 服 务

## Slide 51
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
标志(flag) 占 3 位，目前只有前两位有意义。
标志字段的最低位是 MF (More Fragment)。
MF  1 表示后面“还有分片”。MF  0 表示最后一个分片。
标志字段中间的一位是 DF (Don't Fragment) 。
只有当 DF  0 时才允许分片。

## Slide 52
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
片偏移(13 位)指出：较长的分组在分片后
某片在原分组中的相对位置。
片偏移以 8 个字节为偏移单位。
区 分 服 务

## Slide 53: 【例4-1】 IP 数据报分片
偏移 = 0/8 = 0
偏移 = 0/8
= 0
偏移 = 1400/8 = 175
偏移 = 2800/8 = 350
1400
2800
3799
2799
1399
3799
需分片的
数据报
数据报片 1
首部
数据部分共 3800 字节
首部 1
首部 2
首部 3
字节 0
数据报片 2
数据报片 3
1400
2800
字节 0

## Slide 54: IP数据报首部中与分片有关的字段中的数值
 | 总长度 | 标识 | MF | DF | 片偏移
原始数据报 | 3820 | 12345 | 0 | 0 | 0
数据报片1 | 1420 | 12345 | 1 | 0 | 0
数据报片2 | 1420 | 12345 | 1 | 0 | 175
数据报片3 | 1020 | 12345 | 0 | 0 | 350
思考：若数据报片2经过某网络时还需要分成数据报2-1（800字节）和数据报片2-2（600字节），那么上述各项的值是多少？

## Slide 55
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
生存时间(8 位)记为 TTL (Time To Live)
数据报在网络中可通过的路由器数的最大值。
区 分 服 务

## Slide 56
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
协议(8 位)字段指出此数据报携带的数据使用何种协议
以便目的主机的 IP 层将数据部分上交给哪个处理过程
区 分 服 务
协议名 | ICMP | IGMP | TCP | EGP | IGP | UDP | IPv6 | OSPE
协议字段值 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 17 | 41 | 89

## Slide 57
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
首部检验和(16 位)字段只检验数据报的首部
不检验数据部分。
这里不采用 CRC 检验码而采用简单的计算方法。
区 分 服 务

## Slide 58
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
源地址和目的地址都各占 4 字节
区 分 服 务

## Slide 59: 例题

## Slide 60: 例题

## Slide 61: 2. IP 数据报首部的可变部分
增加首部的可变部分是为了增加 IP 数据报的功能，但这同时也使得 IP 数据报的首部长度成为可变的。这就增加了每一个路由器处理数据报的开销。
实际上这些选项很少被使用。

## Slide 62: 4.2.6 IP 层转发分组的流程
有四个 A 类网络通过三个路由器连接在一起。每一个网络上都可能有成千上万个主机。
可以想像，若按目的主机号来制作路由表，则所得出的路由表就会过于庞大。
但若按主机所在的网络地址来制作路由表，那么每一个路由器中的路由表就只包含 4 个项目。这样就可使路由表大大简化。

## Slide 63
网 4
40.0.0.0
目的主机所在的网络
下一跳地址
20.0.0.0
30.0.0.0
10.0.0.0
40.0.0.0
20.0.0.7
30.0.0.1
直接交付，接口 1
直接交付，接口 0
路由器 R2 的路由表
10.0.0.4
40.0.0.4
30.0.0.2
20.0.0.9
20.0.0.7
30.0.0.1
链路 4
链路 3
链路 2
链路 1
网 1
10.0.0.0
网 3
30.0.0.0
网 2
20.0.0.0
10.0.0.4
40.0.0.4
30.0.0.2
20.0.0.9
20.0.0.7
30.0.0.1
R2
R3
R1
0
1
R2
R3
R1
在路由表中，对每一条路由，最主要的是
（目的网络地址，下一跳地址）

## Slide 64: 查找路由表
根据目的网络地址就能确定下一跳路由器，这样做的结果是：
IP 数据报最终一定可以找到目的主机所在目的网络上的路由器（可能要通过多次的间接交付）。
只有到达最后一个路由器时，才试图向目的主机进行直接交付。

## Slide 65: 特定主机路由
这种路由是为特定的目的主机指明一个路由。
采用特定主机路由可使网络管理人员能更方便地控制网络和测试网络，同时也可在需要考虑某种安全问题时采用这种特定主机路由。在对网络的连接或路由表进行排错时，指明到某一个主机的特殊路由就十分有用。

## Slide 66: 默认路由(default route)
路由器还可采用默认路由以减少路由表所占用的空间和搜索路由表所用的时间。
这种转发方式在一个网络只有很少的对外连接时是很有用的。
默认路由在主机发送 IP 数据报时往往更能显示出它的好处。
如果一个主机连接在一个小网络上，而这个网络只用一个路由器和因特网连接，那么在这种情况下使用默认路由是非常合适的。

## Slide 67
N1
R1
因特网
目的网络 下一跳
N1 直接
N2 R2
默认 R1
路由表
N2
R2
只要目的网络不是 N1 和 N2，
就一律选择默认路由，
把数据报先间接交付路由器 R1，
让 R1 再转发给下一个路由器。

## Slide 68: 必须强调指出
IP 数据报的首部中没有地方可以用来指明“下一跳路由器的 IP 地址”。
当路由器收到待转发的数据报，不是将下一跳路由器的 IP 地址填入 IP 数据报，而是送交下层的网络接口软件。
网络接口软件使用 ARP 负责将下一跳路由器的 IP 地址转换成硬件地址，并将此硬件地址放在链路层的 MAC 帧的首部，然后根据这个硬件地址找到下一跳路由器。

## Slide 69: 分组转发算法
(1) 从数据报的首部提取目的主机的 IP 地址 D, 得出目的网络地址为 N。
(2) 若网络 N 与此路由器直接相连，则把数据报直接交付目的主机 D；否则是间接交付，执行(3)。
(3) 若路由表中有目的地址为 D 的特定主机路由，则把数据报传送给路由表中所指明的下一跳路由器；否则，执行(4)。
(4) 若路由表中有到达网络 N 的路由，则把数据报传送给路由表指明的下一跳路由器；否则，执行(5)。
(5) 若路由表中有一个默认路由，则把数据报传送给路由表中所指明的默认路由器；否则，执行(6)。
(6) 报告转发分组出错。

## Slide 70: IP 地址

## Slide 71: 4.3 划分子网和构造超网 4.3.1 划分子网
1. 从两级 IP 地址到三级 IP 地址
在 ARPANET 的早期，IP 地址的设计确实不够合理。
  IP 地址空间的利用率有时很低。
  给每一个物理网络分配一个网络号会使路由表变得太大因而使网络性能变坏。
  两级的 IP 地址不够灵活。

## Slide 72: 三级的 IP 地址
从主机地址借位，构成子网号段，使两级的 IP 地址变成为三级的 IP 地址。
这种做法叫作划分子网(subnetting) 。
IP地址 ::= {<网络号>, <子网号>, <主机号>}

## Slide 73: 划分子网的基本思路
划分子网纯属一个单位内部的事情。单位对外仍然表现为没有划分子网的网络。因此：
凡是从其他网络发送给本单位某个主机的 IP 数据报，仍然是根据 IP 数据报的目的网络号 net-id找到连接在本单位网络上的路由器。
然后此路由器再按子网号 subnet-id 找到目的子网。
最后就将 IP 数据报直接交付目的主机。

## Slide 74: 一个未划分子网的 B 类网络145.13.0.0
…
…
…
145.13.3.10
145.13.3.11
145.13.3.101
145.13.7.34
145.13.7.35
145.13.7.56
145.13.21.23
145.13.21.9
145.13.21.8
所有到网络 145.13.0.0的分组均到达此路由器
我的网络地址
是 145.13.0.0
R1
R3
R2
网络
145.13.0.0

## Slide 75: 划分为三个子网后对外仍是一个网络
145.13.3.10
145.13.3.11
145.13.3.101
145.13.7.34
145.13.7.35
145.13.7.56
145.13.21.23
145.13.21.9
145.13.21.8
…
…
…
子网 145.13.21.0
子网 145.13.3.0
子网
145.13.7.0
所有到达网络 145.13.0.0
的分组均到达
此路由器
网络
145.13.0.0
R1
R3
R2

## Slide 76: 2. 子网掩码
怎么看得出这个IP 地址有没有划分子网呢？

## Slide 77: IP 地址的各字段和子网掩码
145 . 13 .
3 . 10
两级 IP 地址
子网号为 3 的网络的网络号
三级 IP 地址
主机号
子网掩码
net-id
host-id
子网的
网络地址
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0
net-id
subnet-id
host-id
145 . 13 .
145 . 13 . 3
3 . 10

## Slide 78: (IP 地址) AND (子网掩码) = 网络地址
网络号 net-id
主机号 host-id
两级 IP 地址
网络号
三级 IP 地址
主机号
net-id
host-id
subnet-id
子网号
子网掩码
子网的
网络地址
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
net-id
subnet-id
0
逐位进行 AND 运算

## Slide 79: 默认子网掩码
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
net-id
net-id
host-id 为全 0
net-id
网络地址
A
类
地
址
默认子网掩码
255.0.0.0
网络地址
B
类
地
址
默认子网掩码
255.255.0.0
网络地址
C
类
地
址
默认子网掩码
255.255.255.0
host-id 为全 0
host-id 为全 0

## Slide 80: 子网掩码是一个重要属性
路由器在和相邻路由器交换路由信息时，必须把自己所在网络（或子网）的子网掩码告诉相邻路由器。
路由器的路由表中的每一个项目，除了要给出目的网络地址外，还必须同时给出该网络的子网掩码。
若一个路由器连接在两个子网上就拥有两个网络地址和两个子网掩码。

## Slide 81: 【例4-2】已知 IP 地址是 141.14.72.24，子网掩码是 255.255.192.0。试求网络地址？
141 . 14 . 0 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
(a) 点分十进制表示的 IP 地址
(c) 子网掩码是 255.255.192.0
0 0 0 0 0 0 0 0
141 . 14 .
72 . 24
141 . 14 .
64 . 0
. 0
0 1 0 0 1 0 0 0
141 . 14 .
. 24
(b) IP 地址的第 3 字节是二进制
(d) IP 地址与子网掩码逐位相与
(e) 网络地址（点分十进制表示）

## Slide 82: 【例4-3】在上例中，若子网掩码改为255.255.224.0。试求网络地址，讨论所得结果。
141 . 14 . 0 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
(a) 点分十进制表示的 IP 地址
(c) 子网掩码是 255.255.224.0
0 0 0 0 0 0 0 0
141 . 14 .
72 . 24
141 . 14 .
64 . 0
. 0
0 1 0 0 1 0 0 0
141 . 14 .
. 24
(b) IP 地址的第 3 字节是二进制
(d) IP 地址与子网掩码逐位相与
(e) 网络地址（点分十进制表示）
Notes: 不同的子网掩码得出相同的网络地址。但不同的掩码的效果是不同的

## Slide 83: 4.3.2 使用子网掩码的分组转发过程
在不划分子网的两级 IP 地址下，从 IP 地址得出网络地址是个很简单的事。
但在划分子网的情况下，从 IP 地址却不能唯一地得出网络地址来，这是因为网络地址取决于那个网络所采用的子网掩码，但数据报的首部并没有提供子网掩码的信息。
因此分组转发的算法也必须做相应的改动。

## Slide 84: 在划分子网的情况下路由器转发分组的算法
(1) 从收到的分组的首部提取目的 IP 地址 D。
(2) 先用各网络的子网掩码和 D 逐位相“与”，看是否和
相应的网络地址匹配。若匹配，则将分组直接交付。
否则就是间接交付，执行(3)。
(3) 若路由表中有目的地址为 D 的特定主机路由，则将
分组传送给指明的下一跳路由器；否则，执行(4)。
(4) 对路由表中的每一行的子网掩码和 D 逐位相“与”，
若其结果与该行的目的网络地址匹配，则将分组传送
给该行指明的下一跳路由器；否则，执行(5)。
(5) 若路由表中有一个默认路由，则将分组传送给路由表
中所指明的默认路由器；否则，执行(6)。
(6) 报告转发分组出错。

## Slide 85: 【例4-4】已知互联网和路由器 R1 中的路由表。主机 H1 向 H2 发送分组。试讨论 R1 收到 H1 向 H2 发送的分组后查找路由表的过程。
128.30.33.1
0
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.33.128 128.30.36.0 | 255.255.255.128 255.255.255.128 255.255.255.0 | 接口 0 接口 1 R2
128.30.33.13
H1
子网1：
网络地址 128.30.33.0
子网掩码 255.255.255.128
128.30.33.130
R1 的路由表（未给出默认路由器）
R1
1
R2
子网2：网络地址 128.30.33.128
子网掩码 255.255.255.128
H2
128.30.33.138
0
1
128.30.33.129
H3
128.30.36.2
子网3：网络地址 128.30.36.0
子网掩码 255.255.255.0
128.30.36.12

## Slide 86: 主机 H1 要发送分组给 H2
128.30.33.1
0
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.33.128 128.30.36.0 | 255.255.255.128 255.255.255.128 255.255.255.0 | 接口 0 接口 1 R2
R1 的路由表（未给出默认路由器）
128.30.33.13
H1
子网1：
网络地址 128.30.33.0
子网掩码 255.255.255.128
128.30.33.130
R1
1
R2
子网2：网络地址 128.30.33.128
子网掩码 255.255.255.128
H2
128.30.33.138
0
1
128.30.33.129
H3
128.30.36.2
子网3：网络地址 128.30.36.0
子网掩码 255.255.255.0
128.30.36.12
要发送的分组的目的 IP 地址：128.30.33.138
请注意：H1 并不知道 H2 连接在哪一个网络上。
H1 仅仅知道 H2 的 IP 地址是
128.30.33.138
因此 H1 首先检查主机 128.30.33.138 是否连接在本网络上
如果是，则直接交付；
否则，就送交路由器 R1，并逐项查找路由表。

## Slide 87: 主机 H1 首先将本子网的子网掩码 255.255.255.128 与分组的 IP 地址 128.30.33.138 逐比特相“与”(AND 操作)
128.30.33.1
0
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.33.128 128.30.36.0 | 255.255.255.128 255.255.255.128 255.255.255.0 | 接口 0 接口 1 R2
H1
子网1：
网络地址 128.30.33.0
子网掩码 255.255.255.128
128.30.33.130
R1
1
R2
子网2：网络地址 128.30.33.128
子网掩码 255.255.255.128
H2
128.30.33.13
128.30.33.138
0
1
128.30.33.129
H3
128.30.36.2
子网3：网络地址 128.30.36.0
子网掩码 255.255.255.0
128.30.36.12
255.255.255.128 AND 128.30.33.138 的计算
255 就是二进制的全 1，因此 255 AND xyz = xyz，
这里只需计算最后的 128 AND 138 即可。
128 → 10000000
138 → 10001010
逐比特 AND 操作后：10000000 → 128
255.255.255.128
128. 30. 33.138
128. 30. 33.128
逐比特 AND 操作
 H1 的网络地址

## Slide 88: 因此 H1 必须把分组传送到路由器 R1 然后逐项查找路由表
128.30.33.1
0
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.33.128 128.30.36.0 | 255.255.255.128 255.255.255.128 255.255.255.0 | 接口 0 接口 1 R2
R1 的路由表（未给出默认路由器）
128.30.33.13
H1
子网1：
网络地址 128.30.33.0
子网掩码 255.255.255.128
128.30.33.130
R1
1
R2
子网2：网络地址 128.30.33.128
子网掩码 255.255.255.128
H2
128.30.33.138
0
1
128.30.33.129
H3
128.30.36.2
子网3：网络地址 128.30.36.0
子网掩码 255.255.255.0
128.30.36.12

## Slide 89: 路由器 R1 收到分组后就用路由表中第 1 个项目的 子网掩码和 128.30.33.138 逐比特 AND 操作
128.30.33.1
0
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.33.128 128.30.36.0 | 255.255.255.128 255.255.255.128 255.255.255.0 | 接口 0 接口 1 R2
R1 的路由表（未给出默认路由器）
128.30.33.13
H1
子网1：
网络地址 128.30.33.0
子网掩码 255.255.255.128
128.30.33.130
R1
1
R2
子网2：网络地址 128.30.33.128
子网掩码 255.255.255.128
H2
128.30.33.138
0
1
128.30.33.129
H3
128.30.36.2
子网3：网络地址 128.30.36.0
子网掩码 255.255.255.0
128.30.36.12
255.255.255.128 AND 128.30.33.138 = 128.30.33.128
不匹配!
（因为128.30.33.128 与路由表中的 128.30.33.0 不一致）
R1 收到的分组的目的 IP 地址：128.30.33.138
不一致

## Slide 90: 路由器 R1 再用路由表中第 2 个项目的 子网掩码和 128.30.33.138 逐比特 AND 操作
128.30.33.1
0
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.33.128 128.30.36.0 | 255.255.255.128 255.255.255.128 255.255.255.0 | 接口 0 接口 1 R2
R1 的路由表（未给出默认路由器）
128.30.33.13
H1
子网1：
网络地址 128.30.33.0
子网掩码 255.255.255.128
128.30.33.130
R1
1
R2
子网2：网络地址 128.30.33.128
子网掩码 255.255.255.128
H2
128.30.33.138
0
1
128.30.33.129
H3
128.30.36.2
子网3：网络地址 128.30.36.0
子网掩码 255.255.255.0
128.30.36.12
255.255.255.128 AND 128.30.33.138 = 128.30.33.128
匹配!
这表明子网 2 就是收到的分组所要寻找的目的网络
R1 收到的分组的目的 IP 地址：128.30.33.138
一致!

## Slide 91: IP 地址

## Slide 92: 4.3.3 无分类编址 CIDR 1. 网络前缀
划分子网在一定程度上缓解了因特网在发展中遇
到的困难。然而在 1992 年因特网仍然面临三个必
须尽早解决的问题，这就是：
B 类地址在 1992 年已分配了近一半，眼看就要在 1994 年 3 月全部分配完毕！
因特网主干网上的路由表中的项目数急剧增长（从几千个增长到几万个）。
整个 IPv4 的地址空间最终将全部耗尽。

## Slide 93: CIDR 最主要的特点
CIDR 消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念，因而可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间。
CIDR使用的是任意长度的“网络前缀”(network-prefix)来代替分类地址中的网络号和子网号。

## Slide 94: 无分类的两级编址
无分类的两级编址的记法是：
IP地址 ::= {<网络前缀>, <主机号>} (4-3)
IP 地址从三级编址又回到了两级编址。
CIDR 还使用是“斜线记法”即在 IP 地址后面加上一个斜线“/”，后面写上网络前缀所占的位数（这个数值等于三级编址中子网掩码中 1 的个数）
CIDR 把网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成一个地址范围称为“ 地址块”。

## Slide 95: CIDR 地址块
128.14.32.0/20 表示的地址块共有 212 个地址（因为斜线后面的 20 是网络前缀的位数，所以这个地址的主机号是 12 位）。
这个地址块的起始地址是指地址最小的那个（即主机号全为0的那个）：128.14.32.0/20
这个地址块的最大地址是指地址最大的那个（即主机号全为1的那个）：128.14.47.255/20
但是记住：无论是1993年之前还是之后，主机号全0或全 1 的地址都不分配给主机使用。因此，这个地址块的分配范围是：128.14.32.1/20--128.14.32.0/20

## Slide 96: 128.14.32.0/20 表示的地址（212 个地址）
10000000 00001110 00100000 00000000
10000000 00001110 00100000 00000001
10000000 00001110 00100000 00000010
10000000 00001110 00100000 00000011
10000000 00001110 00100000 00000100
10000000 00001110 00100000 00000101
10000000 00001110 00101111 11111011
10000000 00001110 00101111 11111100
10000000 00001110 00101111 11111101
10000000 00001110 00101111 11111110
10000000 00001110 00101111 11111111


所有地址
的 20 位
前缀都是
一样的
最小地址
最大地址

## Slide 97: 地址掩码
为了更方便的进行路由选择，CIDR使用32位的地址掩码，由一串1和一串0组成，而1的个数就是网络前缀的长度。可继续称之为子网掩码。
例如：/20地址块的地址掩码是：
11111111 11111111 11110000 00000000
20个连续的1

## Slide 98: 路由聚合(route aggregation)
一个 CIDR 地址块可以表示很多地址，这种地址的聚合常称为路由聚合，它使得路由表中的一个项目可以表示很多个（例如上千个）原来传统分类地址的路由。
路由聚合也称为构成超网(supernetting)。
CIDR 虽然不使用子网了，但仍然使用“掩码”这一名词（但不叫子网掩码）。

## Slide 99: CIDR 记法的其他形式
10.0.0.0/10 可简写为 10/10，也就是把点分十进制中低位连续的 0 省略。
10.0.0.0/10 隐含地指出 IP 地址 10.0.0.0 的掩码是 255.192.0.0。此掩码可表示为
11111111 11000000 00000000 00000000
255
192
0
0
掩码中有 10 个连续的 1

## Slide 100: CIDR 记法的其他形式
网络前缀的后面加一个星号 * 的表示方法
如 00001010 00*，在星号 * 之前是网络前缀，而星号 * 表示 IP 地址中的主机号，可以是任意值。

## Slide 101: CIDR 地址块划分举例
因特网
206.0.68.0/22
206.0.64.0/18
ISP
大学 X
一系
二系
三系
四系
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
206.0.68.0/25
206.0.68.128/25
206.0.69.0/25
206.0.69.128/25
206.0.70.0/26
206.0.70.64/26
206.0.70.128/26
206.0.70.192/26
206.0.70.0/24
206.0.71.0/25
206.0.71.0/26
206.0.71.64/26
206.0.71.128/25
206.0.68.0/23
单位 地址块 二进制表示 地址数
ISP 206.0.64.0/18 11001110.00000000.01* 16384
大学 206.0.68.0/22 11001110.00000000.010001* 1024
一系 206.0.68.0/23 11001110.00000000.0100010* 512
二系 206.0.70.0/24 11001110.00000000.01000110.* 256
三系 206.0.71.0/25 11001110.00000000.01000111.0* 128
四系 206.0.71.128/25 11001110.00000000.01000111.1* 128

## Slide 102: CIDR练习
例：如果将172.19.52.128/26划分为3个子网，其中前两个子网分别能够容纳10台主机，第三个子网能够容纳20台主机，请写出子网掩码和可用的IP地址段

## Slide 103: 答案解析
分析：子网数量3，前两个子网主机数量10，可得主机位4位，网络号28位；第三个子网主机数量20，可得主机位5位，网络号27位。

## Slide 104: 答案解析
子网1掩码：255.255.255.240
子网1可用IP：172.19.52.129—142
子网2掩码：255.255.255.240
子网2可用IP：172.19.52.145—158
子网3掩码：255.255.255.224
子网3可用IP：172.19.52.161--190

## Slide 105: CIDR 地址块划分举例
因特网
206.0.68.0/22
206.0.64.0/18
ISP
大学 X
一系
二系
三系
四系
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
206.0.68.0/25
206.0.68.128/25
206.0.69.0/25
206.0.69.128/25
206.0.70.0/26
206.0.70.64/26
206.0.70.128/26
206.0.70.192/26
206.0.70.0/24
206.0.71.0/25
206.0.71.0/26
206.0.71.64/26
206.0.71.128/25
206.0.68.0/23
这个 ISP 共有 64 个 C 类网络。如果不采用 CIDR 技术，则在与该 ISP 的路由器交换路由信息的每一个路由器的路由表中，就需要有 64 个项目。但采用地址聚合后，只需用路由聚合后的 1 个项目 206.0.64.0/18 就能找到该 ISP。

## Slide 106: 路由聚合练习
例：某企业产品部的IP地址块为211.168.15.192/26，
市场部的为211.168.15.160/27，
财务部的为211.168.15.128/27,
聚合后的地址为？

## Slide 107: 答案解析
分析：3个地址块写成二进制后的前25位的网络地址是相同的，故选前25位为网络前缀，故地址聚合后为211.168.15.128/25

## Slide 108: 路由聚合练习
例：IP地址块
59.67.79.128/28
59.67.79.144/28
59.67.79.160/27
聚合后的可用地址数为？

## Slide 109: 答案解析
分析：三个地址的前26位相同，所以，网络前缀为255.255.255.192，聚合后的地址为59.67.79.128/26,地址2^6=64，除去全0和全1的情况，62个可用地址

## Slide 110: 2. 最长前缀匹配
使用 CIDR 时，路由表中的每个项目由“网络前缀”和“下一跳地址”组成。在查找路由表时可能会得到不止一个匹配结果。
应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由：最长前缀匹配(longest-prefix matching)。
网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体(more specific) 。
最长前缀匹配又称为最长匹配或最佳匹配。

## Slide 111: 最长前缀匹配举例
收到的分组的目的地址 D = 206.0.71.128
路由表中的项目：206.0.68.0/22 （ISP）
206.0.71.128/25 （四系）
查找路由表中的第 1 个项目
AND D = 206. 0. 01000111 . 0
第 1 个项目 206.0.68.0/22 的掩码 M 有 22 个连续的 1。
M = 11111111 11111111 11111100 00000000
因此只需把 D 的第 3 个字节转换成二进制。
M = 11111111 11111111 11111100 00000000
206. 0. 01000100. 0
与 206.0.68.0/22 匹配

## Slide 112: 最长前缀匹配举例
收到的分组的目的地址 D = 206.0.71.128
路由表中的项目：206.0.68.0/22 （ISP）
206.0.71.128/25 （四系）
再查找路由表中的第 2 个项目
AND D = 206. 0. 71. 10000000
第 2 个项目 206.0.71.128/25 的掩码 M 有 25 个连续的 1。
M = 11111111 11111111 11111111 10000000
因此只需把 D 的第 4 个字节转换成二进制。
M = 11111111 11111111 11111111 10000000
206. 0. 71. 10000000
与 206.0.71.128/25 匹配

## Slide 113: 最长前缀匹配
D AND (11111111 11111111 11111100 00000000)
= 206.0.68.0/22 匹配
D AND (11111111 11111111 11111111 10000000)
= 206.0.71.128/25 匹配
选择两个匹配的地址中更具体的一个，即选择最长前缀的地址。

## Slide 114: 3. 使用二叉线索查找路由表
当路由表的项目数很大时，怎样设法减小路由表的查找时间就成为一个非常重要的问题。
为了进行更加有效的查找，通常是将无分类编址的路由表存放在一种层次的数据结构中，然后自上而下地按层次进行查找。这里最常用的就是二叉线索(binary trie)。
IP 地址中从左到右的比特值决定了从根结点逐层向下层延伸的路径，而二叉线索中的各个路径就代表路由表中存放的各个地址。
为了提高二叉线索的查找速度，广泛使用了各种压缩技术。

## Slide 115: 用 5 个前缀构成的二叉线索
32 位的 IP 地址 唯一前缀
01000110 00000000 00000000 00000000 0100
01010110 00000000 00000000 00000000 0101
01100001 00000000 00000000 00000000 011
10110000 00000010 00000000 00000000 10110
10111011 00001010 00000000 00000000 10111
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0

## Slide 116: 4.4 网际控制报文协议 ICMP
为了提高 IP 数据报交付成功的机会，在网际层使用了网际控制报文协议 ICMP (Internet Control Message Protocol)。ICMP 不是高层协议，而是 IP 层的协议。
简单点说：IP 协议是不靠谱的，为了使他更靠谱点，加入了ICMP技术。注意：ICMP不改变IP协议尽力而为这个本质。
ICMP 允许主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告。
ICMP 报文作为 IP 层数据报的数据，加上数据报的首部，组成 IP 数据报发送出去。

## Slide 117: ICMP 报文的格式
首 部
ICMP 报文
0
数 据 部 分
检验和
类型
代码
（这 4 个字节取决于 ICMP 报文的类型）
8
16
31
IP 数据报
前 4 个字节
都是一样的
ICMP 的数据部分（长度取决于类型）

## Slide 118: 4.4.1 ICMP 报文的种类
ICMP 报文的种类有两种，即 ICMP 差错报告报文和 ICMP 询问报文。
ICMP 报文的前 4 个字节是统一的格式，共有三个字段：即类型、代码和检验和。接着的 4 个字节的内容与 ICMP 的类型有关。

## Slide 119: ICMP 差错报告报文共有 5 种
ICMP报文的类型 | 类型的值
终点不可达 | 3
源点抑制(Source quench) | 4
时间超过 | 11
参数问题 | 12
改变路由（重定向）(Redirect) | 5

## Slide 120: ICMP 差错报告报文的数据字段的内容
首部
IP 数据报
ICMP 的
前 8 字节
装入 ICMP 报文的 IP 数据报
IP 数据报
首部
ICMP 差错报告报文
8
字节
收到的 IP 数据报
IP 数据报
首部
8
字节
ICMP 差错报告报文
IP 数据报的数据字段

## Slide 121: 不应发送 ICMP 差错报告报文 的几种情况
对 ICMP 差错报告报文不再发送 ICMP 差错报告报文。
对第一个分片的数据报片的所有后续数据报片都不发送 ICMP 差错报告报文。
对具有多播地址的数据报都不发送 ICMP 差错报告报文。
对具有特殊地址（如127.0.0.0 或 0.0.0.0）的数据报不发送 ICMP 差错报告报文。

## Slide 122: ICMP 询问报文有两种
回送请求和回答报文（类型的值：8或0）
时间戳请求和回答报文（类型的值：13或14）
下面的几种 ICMP 报文不再使用
信息请求与回答报文
掩码地址请求和回答报文
路由器询问和通告报文

## Slide 123: 4.4.2 ICMP的应用举例 PING (Packet InterNet Groper)
PING 用来测试两个主机之间的连通性。
PING 使用了 ICMP 回送请求与回送回答报文。
PING 是应用层直接使用网络层 ICMP 的例子，它没有通过运输层的 TCP 或UDP。

## Slide 124: PING 的应用举例

## Slide 125: Traceroute 的应用举例

## Slide 126
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
生存时间(8 位)记为 TTL (Time To Live)
数据报在网络中可通过的路由器数的最大值。
区 分 服 务

## Slide 127: 4.5 互特网的路由选择协议 4.5.1 有关路由选择协议的几个基本概念
1. 理想的路由算法
算法必须是正确的和完整的。
算法在计算上应简单。
算法应能适应通信量和网络拓扑的变化，这就是说，要有自适应性。
算法应具有稳定性。
算法应是公平的。
算法应是最佳的。

## Slide 128: 从路由算法的自适应性考虑
静态路由选择策略——即非自适应路由选择，其特点是简单和开销较小，但不能及时适应网络状态的变化。
动态路由选择策略——即自适应路由选择，其特点是能较好地适应网络状态的变化，但实现起来较为复杂，开销也比较大。

## Slide 129: 2. 分层次的路由选择协议
因特网采用分层次的路由选择协议。
因特网的规模非常大。如果让所有的路由器知道所有的网络应怎样到达，则这种路由表将非常大，处理起来也太花时间。而所有这些路由器之间交换路由信息所需的带宽就会使因特网的通信链路饱和。
许多单位不愿意外界了解自己单位网络的布局细节和本部门所采用的路由选择协议（这属于本部门内部的事情），但同时还希望连接到因特网上。

## Slide 130: 自治系统 AS (Autonomous System)
自治系统 AS 的定义：在单一的技术管理下的一组路由器，而这些路由器使用一种 AS 内部的路由选择协议和共同的度量以确定分组在该 AS 内的路由，同时还使用一种 AS 之间的路由选择协议用以确定分组在 AS之间的路由。

## Slide 131: 因特网有两大类路由选择协议
内部网关协议 IGP (Interior Gateway Protocol) 即在一个自治系统内部使用的路由选择协议。目前这类路由选择协议使用得最多，如 RIP 和 OSPF 协议。
外部网关协议EGP (External Gateway Protocol) 若源站和目的站处在不同的自治系统中，当数据报传到一个自治系统的边界时，就需要使用一种协议将路由选择信息传递到另一个自治系统中。这样的协议就是外部网关协议 EGP。在外部网关协议中目前使用最多的是 BGP-4。

## Slide 132: 自治系统和 内部网关协议、外部网关协议
用内部网关协议
（例如，RIP）
自治系统 B
自治系统 A
用外部网关协议
（例如，BGP-4）
R1
R2
用内部网关协议
（例如，OSPF）
自治系统之间的路由选择也叫做
域间路由选择(interdomain routing)，
在自治系统内部的路由选择叫做
域内路由选择(intradomain routing)

## Slide 133: 因特网的路由选择协议
内部网关协议 IGP：具体的协议有多种，如 RIP 和 OSPF 等。
外部网关协议 EGP：目前使用的协议就是 BGP。

## Slide 134: 4.5.2 内部网关协议 RIP (Routing Information Protocol)
1. 工作原理
路由信息协议 RIP 是内部网关协议 IGP中最先得到广泛使用的协议。
RIP 是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议。
RIP 协议要求网络中的每一个路由器都要维护从它自己到其他目的网络的距离记录。

## Slide 135: “距离”的定义
从一路由器到直接连接的网络的距离定义为 1。
从一个路由器到非直接连接的网络的距离定义为所经过的路由器数加 1。
RIP 协议中的“距离”也称为“跳数”(hop count)，因为每经过一个路由器，跳数就加 1。
这里的“距离”实际上指的是“最短距离”

## Slide 136
网 1
10.0.0.0
网 3
30.0.0.0
网 2
20.0.0.0
10.0.0.4
40.0.0.4
30.0.0.2
20.0.0.9
20.0.0.7
30.0.0.1
R2
R3
R1
0
1

## Slide 137: “距离”的定义
RIP 认为一个好的路由就是它通过的路由器的数目少，即“距离短”。
RIP 允许一条路径最多只能包含 15 个路由器。
“距离”的最大值为16 时即相当于不可达。可见 RIP 只适用于小型互联网。
RIP 不能在两个网络之间同时使用多条路由。RIP 选择一个具有最少路由器的路由（即最短路由），哪怕还存在另一条高速(低时延)但路由器较多的路由。

## Slide 138
RIP 协议要求网络中的每一个路由器都要维护从它自己到其他每一个目的网络的距离记录。
靠的是：路由器自己要不断地和其他的路由器交换信息。

## Slide 139: RIP 协议的三个要点
仅和相邻路由器交换信息。
交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息，即自己的路由表。
按固定的时间间隔交换路由信息，例如，每隔 30 秒。
通过这三个要点，路由器就一定能知道它自己到其他每一个目的网络的距离记录。

## Slide 140: 路由器之间交换信息
RIP协议让互联网中的所有路由器都和自己的相邻路由器不断交换路由信息，并不断更新其路由表，使得从每一个路由器到每一个目的网络的路由都是最短的（即跳数最少）。
虽然所有的路由器最终都拥有了整个自治系统的全局路由信息，但由于每一个路由器的位置不同，它们的路由表当然也应当是不同的。

## Slide 141: 2. 距离向量算法
收到相邻路由器（其地址为 X）的一个 RIP 报文：
(1) 先把收到的路由表中的所有项目：把“下一跳”字段中的地址都改为 X，并把所有的“距离”字段的值加 1。
(2) 对修改后的收到的路由表中的每一个项目，重复以下步骤：
若项目中的目的网络不在本路由表中，则把该项目加到路由表中。
否则
若收到的路由表的下一跳地址和本路由表下一跳地址是相同的，则把收到的项目替换原路由表中的项目。
否则
若收到项目中的距离小于本路由表中的距离，则进行更新，
否则，什么也不做。
(3) 若 3 分钟还没有收到相邻路由器的更新路由表，则把此相邻路由器记为不可达路由器，即将距离置为16（距离为16表示不可达）。
(4) 返回。

## Slide 142: 3. RIP2 协议的报文格式
4 字节
RIP 报文
路由信息
（20 字节/路由）
可重复出现
最多 25 个
IP 数据报
路由标记
网络地址
地址族标识符
距离 (1-16)
IP
首部
UDP
首部
首部
路由部分
必为 0
版本
命令
4 字节
子网掩码
下一跳路由器地址
UDP 用户数据报
命令字段指出报文的意义
1表示请求路由信息；
2表示对请求路由信息的响应或者未被请求而发出的路由更新报文
用来标志所使用的地址协议（若是IP协议，这个字段值为2）
填入自治系统号ASN（考虑到RIP有可能接收来自本自治系统以外的路由信息）

## Slide 143: RIP 协议的优缺点
RIP 存在的一个问题是当网络出现故障时，要经过比较长的时间才能将此信息传送到所有的路由器。
RIP 协议最大的优点就是实现简单，开销较小。
RIP 限制了网络的规模，它能使用的最大距离为 15（16 表示不可达）。
路由器之间交换的路由信息是路由器中的完整路由表，因而随着网络规模的扩大，开销也就增加。

## Slide 144
R2
R1
网 1
网 3
网 2
正
常
情
况
1 1 
1 2 R1
R1 说：“我到网 1 的距离是 1，是直接交付。”
“1”表示“从本路由器到网 1”
“1”表示“距离是 1”
“”表示“直接交付”

## Slide 145
R2
R1
网 1
网 3
网 2
正
常
情
况
1 1 
1 2 R1
R2 说：“我到网 1 的距离是 2，是经过 R1。”
“1”表示“从本路由器到网 1”
“2”表示“距离是 2”
“R1”表示
经过 R1

## Slide 146
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1出了故障
正
常
情
况
1 1 
1 16 
1 2 R1
1 2 R1
R1 说：“我到网 1 的距离是 16 （表示无法到达），
是直接交付。”
但 R2 在收到 R1 的更新报文之前，还发送原来的报文，
因为这时 R2 并不知道 网1 出了故障。

## Slide 147
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1出了故障
正
常
情
况
1 1 
1 16 
1 2 R1
1 2 R1
R1 收到 R2 的更新报文后，误认为可经过 R2 到达网1，于是更新自己的路由表，说：“我到网 1 的距离是 3，下一跳经过 R2”。然后将此更新信息发送给 R2。
1 3 R2

## Slide 148
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1出了故障
正
常
情
况
1 1 
1 16 
1 2 R1
1 2 R1
R2 以后又更新自己的路由表为“1, 4, R1”，表明 “我到网 1 距离是 4，下一跳经过 R1”。
1 3 R2
1 4 R1

## Slide 149
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1出了故障
正
常
情
况
1 1 
…
1 16 
1 3 R2
1 5 R2
1 16 R2
1 2 R1
1 2 R1
1 4 R1
1 16 R1
…
这样不断更新下去，直到 R1 和 R2 到网 1 的距离都增大到 16 时，R1 和 R2 才知道网 1 是不可达的。
这就是好消息传播得快，而坏消息传播得慢。网络出故障的传播时间往往需要较长的时间(例如数分钟)。这是 RIP 的一个主要缺点。

## Slide 150: 4.5.3 内部网关协议 OSPF (Open Shortest Path First)
1. OSPF 协议的基本特点
“开放”表明 OSPF 协议不是受某一家厂商控制，而是公开发表的。
“最短路径优先”是因为使用了 Dijkstra 提出的最短路径算法SPF
OSPF 只是一个协议的名字，它并不表示其他的路由选择协议不是“最短路径优先”。
是分布式的链路状态协议。(RIP为距离向量)

## Slide 151: 三个要点
向本自治系统中所有路由器发送信息，这里使用的方法是洪泛法。(RIP只向相邻路由器交换信息)
发送的信息就是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态，但这只是路由器所知道的部分信息。(RIP为距离和下一跳地址)
  “链路状态”就是说明本路由器都和哪些路由器相邻，以及该链路的“度量”(metric)。
只有当链路状态发生变化时，路由器才用洪泛法向所有路由器发送此信息。 (RIP每隔30S交换一次)

## Slide 152: 链路状态数据库 (link-state database)
由于各路由器之间频繁地交换链路状态信息，因此所有的路由器最终都能建立一个链路状态数据库。
这个数据库实际上就是全网的拓扑结构图，它在全网范围内是一致的（这称为链路状态数据库的同步）。(RIP不具备全网的拓扑)
OSPF 的链路状态数据库能较快地进行更新，使各个路由器能及时更新其路由表。OSPF 的更新过程收敛得快是其重要优点。

## Slide 153: OSPF 的区域(area)
为了使 OSPF 能够用于规模很大的网络，OSPF 将一个自治系统再划分为若干个更小的范围，叫作区域。
每一个区域都有一个 32 位的区域标识符（用点分十进制表示）。
区域也不能太大，在一个区域内的路由器最好不超过 200 个。

## Slide 154: OSPF 划分为两种不同的区域
自治系统 AS
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
网 8
网 6
网 3
网 2
网 1
网 7
区域 0.0.0.2
网 4
网 5
R8

## Slide 155: 划分区域
划分区域的好处就是将利用洪泛法交换链路状态信息的范围局限于每一个区域而不是整个的自治系统，这就减少了整个网络上的通信量。
在一个区域内部的路由器只知道本区域的完整网络拓扑，而不知道其他区域的网络拓扑的情况。
OSPF 使用层次结构的区域划分。在上层的区域叫作主干区域(backbone area)。主干区域的标识符规定为0.0.0.0。主干区域的作用是用来连通其他在下层的区域。

## Slide 156: 主干路由器
自治系统 AS
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
网 8
网 6
网 3
网 2
网 1
网 7
区域 0.0.0.2
网 4
网 5
R8

## Slide 157: 区域边界路由器
自治系统 AS
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
网 8
网 6
网 3
网 2
网 1
网 7
区域 0.0.0.2
网 4
网 5
R8

## Slide 158: OSPF 直接用 IP 数据报传送
OSPF 不用 UDP 而是直接用 IP 数据报传送。
OSPF 构成的数据报很短。这样做可减少路由信息的通信量。
数据报很短的另一好处是可以不必将长的数据报分片传送。分片传送的数据报只要丢失一个，就无法组装成原来的数据报，而整个数据报就必须重传。

## Slide 159: OSPF 分组
IP 数据报
IP数据报首部
OSPF 分组
OSPF 分组首部
类型 1 至类型 5 的 OSPF 分组
24 字节
0
8
16
31
版 本
路 由 器 标 识 符
类 型
分 组 长 度
检 验 和
鉴 别
位
鉴 别
区 域 标 识 符
鉴 别 类 型

## Slide 160: OSPF 的其他特点
如果到同一个目的网络有多条相同代价的路径，那么可以将通信量分配给这几条路径。这叫作多路径间的负载平衡。
支持可变长度的子网划分和无分类编址 CIDR。
每一个链路状态都带上一个 32 位的序号，序号越大状态就越新。

## Slide 161: 2. OSPF 的五种分组类型
类型1，问候(Hello)分组。
类型2，数据库描述(Database Description)分组。
类型3，链路状态请求(Link State Request)分组。
类型4，链路状态更新(Link State Update)分组，
用洪泛法对全网更新链路状态。
类型5，链路状态确认(Link State Acknowledgment)
分组。

## Slide 162: OSPF的基本操作
问候
问候
数据库描述
数据库描述
数据库描述
数据库描述
链路状态请求
链路状态更新
链路状态确认
确定可达性
达到数据库的同步
新情况下的同步

## Slide 163: 4.5.4 外部网关协议 BGP
BGP 是不同自治系统的路由器之间交换路由信息的协议。
BGP 较新版本是 2006 年 1 月发表的 BGP-4（BGP 第 4 个版本），即 RFC 4271 ~ 4278。
可以将 BGP-4 简写为 BGP。

## Slide 164: BGP 使用的环境却不同
因特网的规模太大，使得自治系统之间路由选择非常困难。对于自治系统之间的路由选择，要寻找最佳路由是很不现实的。
  当一条路径通过几个不同 AS 时，要想对这样的路径计算出有意义的代价是不太可能的。
  比较合理的做法是在 AS 之间交换“可达性”信息。
自治系统之间的路由选择必须考虑有关策略。
因此，边界网关协议 BGP 只能是力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由（不能兜圈子），而并非要寻找一条最佳路由。

## Slide 165: BGP 发言人 (BGP speaker)
每一个自治系统的管理员要选择至少一个路由器作为该自治系统的“ BGP 发言人” 。
一般说来，两个 BGP 发言人都是通过一个共享网络连接在一起的，而 BGP 发言人往往就是 BGP 边界路由器，但也可以不是 BGP 边界路由器。

## Slide 166: BGP 交换路由信息
一个 BGP 发言人与其他自治系统中的 BGP 发言人要交换路由信息，就要先建立 TCP 连接，然后在此连接上交换 BGP 报文以建立 BGP 会话(session)，利用 BGP 会话交换路由信息。
使用 TCP 连接能提供可靠的服务，也简化了路由选择协议。
使用 TCP 连接交换路由信息的两个 BGP 发言人，彼此成为对方的邻站或对等站。

## Slide 167: BGP 发言人和 自治系统 AS 的关系
BGP 发言人
BGP
发言人
BGP 发言人
BGP 发言人
BGP
发言人
AS1
AS3
AS2
AS5
AS4

## Slide 168: AS 的连通图举例
BGP 所交换的网络可达性的信息就是要到达某个网络所要经过的一系列 AS。
当 BGP 发言人互相交换了网络可达性的信息后，各 BGP 发言人就根据所采用的策略从收到的路由信息中找出到达各 AS 的较好路由。
AS1
AS2
AS3
AS4
AS5

## Slide 169: BGP 发言人交换路径向量
主干网
（AS1）
地区 ISP
（AS2）
地区 ISP
（AS3）
本地 ISP（AS4）
N1， N2
本地 ISP（AS5）
N3， N4
本地 ISP（AS6）
N5
本地 ISP（AS7）
N6， N7
自治系统 AS2 的 BGP 发言人通知主干网的 BGP 发言人：“要到达网络 N1, N2, N3 和 N4 可经过 AS2。”

## Slide 170: BGP 发言人交换路径向量
主干网
（AS1）
地区 ISP
（AS2）
地区 ISP
（AS3）
本地 ISP（AS4）
N1， N2
本地 ISP（AS5）
N3， N4
本地 ISP（AS6）
N5
本地 ISP（AS7）
N6， N7
主干网还可发出通知：“要到达网络 N5, N6 和 N7 可沿路径（AS1, AS3）。”

## Slide 171: BGP 协议的特点
BGP 协议交换路由信息的结点数量级是自治系统数的量级，这要比这些自治系统中的网络数少很多。
每一个自治系统中 BGP 发言人（或边界路由器）的数目是很少的。这样就使得自治系统之间的路由选择不致过分复杂。

## Slide 172: BGP 协议的特点
BGP 支持 CIDR，因此 BGP 的路由表也就应当包括目的网络前缀、下一跳路由器，以及到达该目的网络所要经过的各个自治系统序列。
在BGP 刚刚运行时，BGP 的邻站是交换整个的 BGP 路由表。但以后只需要在发生变化时更新有变化的部分。这样做对节省网络带宽和减少路由器的处理开销方面都有好处。

## Slide 173: 4.5.6 路由器在网际互连中的作用 1. 路由器的结构
路由器是一种具有多个输入端口和多个输出端口的专用计算机，其任务是存储转发。也就是说，将路由器某个输入端口存储收到的分组，按照分组要去的目的地（即目的网络），把该分组从路由器的某个合适的输出端口转发给下一跳路由器。
下一跳路由器也按照这种方法处理分组，直到该分组到达终点为止。

## Slide 174: 典型的路由器的结构
路由
选择
路由选择处理机
路由选择协议
路由表
3
输入端口
3
交换结构
输入端口
输出端口
分组
转发
转发表
分组处理
输出端口
…
…
1
1
1
3
3
1
2
2
2
2

## Slide 175: “转发”和“路由选择”的区别
“转发”(forwarding)就是路由器根据转发表将用户的 IP 数据报从合适的端口转发出去。
“路由选择”(routing)则是按照分布式算法，根据从各相邻路由器得到的关于网络拓扑的变化情况，动态地改变所选择的路由。
路由表是根据路由选择协议得出的。而转发表是从路由表得出的。
在讨论路由选择的原理时，往往不去区分转发表和路由表的区别，

## Slide 176: 输入端口对线路上 收到的分组的处理
数据链路层剥去帧首部和尾部后，将分组送到网络层的队列中排队等待处理。这会产生一定的时延。
物理层处理
数据链路层
处理
网络层处理
分组排队
交
换
结
构
输入端口的处理
从
线
路
接
收
分
组
查表和转发

## Slide 177: 输出端口将交换结构传送来的分组发送到线路
当交换结构传送过来的分组先进行缓存。数据链路层处理模块将分组加上链路层的首部和尾部，交给物理层后发送到外部线路。
物理层处理
数据链路层
处理
网络层处理
分组排队
输出端口的处理
向
线
路
发
送
分
组
缓存管理
交
换
结
构

## Slide 178: 分组丢弃
若路由器处理分组的速率赶不上分组进入队列的速率，则队列的存储空间最终必定减少到零，这就使后面再进入队列的分组由于没有存储空间而只能被丢弃。
路由器中的输入或输出队列产生溢出是造成分组丢失的重要原因。

## Slide 179: 2 交换结构
I1
I3
I2
O1
O2
存
储
器
I1
I3
I2
O1
O2
I1
I3
I2
O1
O2
O3
(a) 通过存储器
(c) 通过互连网络
(b) 通过总线
总线
互连网络
O3
O3

## Slide 181: 4.6 IP 多播 4.6.1 IP 多播的基本概念
共有 90 个主机接收视频节目
R1
R3
R4
R2
视频服务器 M
…
…
…
30 个
30 个
30 个
30 个
30个
30 个
90 个
不使用多播时需要
发送 90 次单播

## Slide 182: 多播可明显地减少 网络中资源的消耗
多播
1 个
1 个
多播
多播
多播组成员
共有 90 个
R1
R3
R4
R2
视频服务器 M
…
…
…
1 个
1 个
1 个
1 个
1 个
发送 1 次多播
复制

## Slide 183: IP 多播的一些特点
(1) 多播使用组地址—— IP 使用 D 类地址支持多播。多播地址只能用于目的地址，而不能用于源地址。
(2) 永久组地址——由因特网号码指派管理局 IANA 负责指派。
(3) 动态的组成员
(4) 使用硬件进行多播

## Slide 184: 4.6.2 在局域网上进行硬件多播
D 类 IP 地址可供分配的有 28 位，在这 28 位中的前 5 位不能用来构成以太网硬件地址。
IANA具备的以太网地址块的高24位为00—00—5E，利用其中的一半作为多播地址，所以，多播范围00005E000000—00005E7FFFFF，由于第一字节最后一位为1为多播地址，所以，将地址修改为01005E

## Slide 185: D 类 IP 地址 与以太网多播地址的映射关系
00000000
00000001
01011110
0
1110
0
8
16
24
31
D 类 IP 地址
这 5 位不使用
48 位以太网地址
0 1 0 0 5 E
表示多播
最低 23 位来自 D 类 IP 地址

## Slide 186: 4.6.3 网际组管理协议 IGMP 和多播路由选择协议
1. IP多播需要两种协议
为了使路由器知道多播组成员的信息，需要利用网际组管理协议 IGMP (Internet Group Management Protocol)。
连接在局域网上的多播路由器还必须和因特网上的其他多播路由器协同工作，以便把多播数据报用最小代价传送给所有的组成员。这就需要使用多播路由选择协议。

## Slide 187: IGMP 使多播路由器 知道多播组成员信息
128.56.24.34
135.27.74.52
130.12.14.56
130.12.14.43
多播组
226.15.37.123
IGMP
IGMP
IGMP
IGMP
R1
R4
R3
R2

## Slide 188: IGMP 的本地使用范围
IGMP 并非在因特网范围内对所有多播组成员进行管理的协议。
IGMP 不知道 IP 多播组包含的成员数，也不知道这些成员都分布在哪些网络上。
IGMP 协议是让连接在本地局域网上的多播路由器知道本局域网上是否有主机（严格讲，是主机上的某个进程）参加或退出了某个多播组。(如果是进程，为每个进程复制一个副本)

## Slide 189: 多播路由选择协议 比单播路由选择协议复杂得多
多播转发必须动态地适应多播组成员的变化（这时网络拓扑并未发生变化）。请注意，单播路由选择通常是在网络拓扑发生变化时才需要更新路由。
多播路由器在转发多播数据报时，不能仅仅根据多播数据报中的目的地址，而是还要考虑这个多播数据报从什么地方来和要到什么地方去。
多播数据报可以由没有加入多播组的主机发出，也可以通过没有组成员接入的网络。

## Slide 190: 2. 网际组管理协议 IGMP
1989 年公布的 RFC 1112（IGMPv1）早已成为了因特网的标准协议。
1997 年公布的 RFC 2236（IGMPv2，建议标准）对 IGMPv1 进行了更新。
2002 年 10 月公布了 RFC 3376（IGMPv3，建议标准），宣布 RFC 2236（IGMPv2）是陈旧的。

## Slide 191: IGMP 是整个网际协议 IP 的一个组成部分
和 ICMP 相似，IGMP 使用 IP 数据报传递其报文（即 IGMP 报文加上 IP 首部构成 IP 数据报），但它也向 IP 提供服务。
因此，我们不把 IGMP 看成是一个单独的协议，而是属于整个网际协议 IP 的一个组成部分。

## Slide 192: IGMP 可分为两个阶段
第一阶段：当某个主机加入新的多播组时，该主机应向多播组的多播地址发送IGMP 报文，声明自己要成为该组的成员。本地的多播路由器收到 IGMP 报文后，将组成员关系转发给因特网上的其他多播路由器。

## Slide 193: IGMP 可分为两个阶段
第二阶段：因为组成员关系是动态的，因此本地多播路由器要周期性地探询本地局域网上的主机，以便知道这些主机是否还继续是组的成员。
只要对某个组有一个主机响应，那么多播路由器就认为这个组是活跃的。
但一个组在经过几次的探询后仍然没有一个主机响应，则不再将该组的成员关系转发给其他的多播路由器。

## Slide 194: IGMP 采用的一些具体措施
在主机和多播路由器之间的所有通信都是使用 IP 多播。
多播路由器在探询组成员关系时，只需要对所有的组发送一个请求信息的询问报文，而不需要对每一个组发送一个询问报文。默认的询问速率是每 125 秒发送一次。
当同一个网络上连接有几个多播路由器时，它们能够迅速和有效地选择其中的一个来探询主机的成员关系。

## Slide 195: IGMP 采用的一些具体措施（续）
在 IGMP 的询问报文中有一个数值 N，它指明一个最长响应时间（默认值为 10秒）。当收到询问时，主机在 0 到 N 之间随机选择发送响应所需经过的时延。对应于最小时延的响应最先发送。
同一个组内的每一个主机都要监听响应，只要有本组的其他主机先发送了响应，自己就可以不再发送响应了。

## Slide 196: 3. 多播路由选择
多播路由选择协议尚未标准化。
一个多播组中的成员是动态变化的，随时会有主机加入或离开这个多播组。
多播路由选择实际上就是要找出以源主机为根结点的多播转发树。
在多播转发树上的路由器不会收到重复的多播数据报。(查看转发路径有没有自己存在)
对不同的多播组对应于不同的多播转发树。同一个多播组，对不同的源点也会有不同的多播转发树。

## Slide 197: 转发多播数据报使用的方法 (1) 洪泛与剪除
这种方法适合于较小的多播组，而所有的组成员接入的局域网也是相邻接的。
一开始，路由器转发多播数据报使用洪泛的方法。为了避免兜圈子，采用了叫做反向路径广播 RPB (Reverse Path Broadcasting)的策略。

## Slide 198: RPB 的要点
路由器收到多播数据报时，先检查是否从源点经最短路径传送来的。
若是，就向所有其他方向转发刚才收到的多播数据报（但进入的方向除外），否则就丢弃而不转发。
如果存在几条同样长度的最短路径，那么只能选择一条最短路径，选择的准则就是看这几条最短路径中的相邻路由器谁的 IP 地址最小。

## Slide 199
剪除没有
组成员的树枝
源点
R3
R4
R6
R7
R8
R1
R5
R2
转发多播数据报
收到后即丢弃
反向路径广播 RPB 和剪除

## Slide 200: (2) 隧道技术(tunneling)
不支持多播
的网络
隧道
多播数据报
单播 IP 数据报
首部
数 据
首部
数 据
网 1 和网 2 中的多播数据报
隧道中通行的单播 IP 数据报
R2
R1
网 1
（支持多播）
网 2
（支持多播）

## Slide 201: (3) 基于核心的发现技术
这种方法对于多播组的大小在较大范围内变化时都适合。
这种方法是对每一个多播组 G 指定一个核心(core)路由器，给出它的 IP 单播地址。
核心路由器按照前面讲过的方法创建出对应于多播组 G 的转发树。

## Slide 202: 4.7 虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT 4.7.1 虚拟专用网 VPN
本地地址——仅在机构内部使用的 IP 地址，可以由本机构自行分配，而不需要向因特网的管理机构申请。
全球地址——全球唯一的IP地址，必须向因特网的管理机构申请。

## Slide 203: IP 地址的四个阶段

## Slide 204: RFC 1918 指明的专用地址(private address)
10.0.0.0 到 10.255.255.255/8
172.16.0.0 到 172.31.255.255/12
192.168.0.0 到 192.168.255.255/16
这些地址只能用于一个机构的内部通信，而不能用于和因特网上的主机通信。
专用地址只能用作本地地址而不能用作全球地址。在因特网中的所有路由器对目的地址是专用地址的数据报一律不进行转发。

## Slide 205: 用隧道技术实现虚拟专用网
X
10.1.0.1
部门 A
因特网
部门 B
R1
R2
隧道
125.1.2.3
194.4.5.6
Y
10.2.0.3
使用隧道技术
本地地址
本地地址
全球地址
网络地址 = 10.1.0.0
（本地地址）
网络地址 = 10.2.0.0
（本地地址）

## Slide 206: 用隧道技术实现虚拟专用网
X
10.1.0.1
部门 A
因特网
部门 B
R1
R2
隧道
125.1.2.3
194.4.5.6
Y
10.2.0.3
使用隧道技术
加密的从 X 到 Y 的内部数据报
外部数据报的数据部分
源地址：125.1.2.3
目的地址：194.4.5.6
数据报首部
部门 A
部门 B
X
Y
R1
R2
125.1.2.3
194.4.5.6
10.1.0.1
10.2.0.3
虚拟专用网 VPN

## Slide 207: 远程接入VPN (remote access VPN)
有的公司可能没有分布在不同场所的部门，但有很多流动员工在外地工作。公司需要和他们保持联系，远程接入 VPN 可满足这种需求。
在外地工作的员工拨号接入因特网，而驻留在员工 PC 机中的 VPN 软件可在员工的 PC 机和公司的主机之间建立 VPN 隧道，因而外地员工与公司通信的内容是保密的，员工们感到好像就是使用公司内部的本地网络。

## Slide 208: 4.7.2 网络地址转换 NAT (Network Address Translation)
网络地址转换 NAT 方法于1994年提出。
需要在专用网连接到因特网的路由器上安装 NAT 软件。装有 NAT 软件的路由器叫做 NAT路由器，它至少有一个有效的外部全球地址 IPG。
所有使用本地地址的主机在和外界通信时都要在 NAT 路由器上将其本地地址转换成 IPG 才能和因特网连接。

## Slide 209: 网络地址转换的过程
内部主机 X 用本地地址 IPX 和因特网上主机 Y 通信所发送的数据报必须经过 NAT 路由器。
NAT 路由器将数据报的源地址 IPX 转换成全球地址 IPG，但目的地址 IPY 保持不变，然后发送到因特网。
NAT 路由器收到主机 Y 发回的数据报时，知道数据报中的源地址是 IPY 而目的地址是 IPG。
根据 NAT 转换表，NAT 路由器将目的地址 IPG 转换为 IPX，转发给最终的内部主机 X。

## Slide 210: NAT工作原理
如图，一台内部主机，IP地址为192.168.1.6，端口号2121，要访问外部IP：166.111.20.120，端口号80，记为：src:192.168.1.6:2121，des:166.111.20.120:80，当数据包到达NAT路由器时，通过地址转换表，将内网的IP地址转换为外部的IP，它在外部的IP为202.204.65.2，端口号3002，如图

## Slide 211
当数据从外部的166.111.20.120返回不内部192.168.1.6时，也要经过NAT路由器，进行IP转换，经过前为：src:166.111.20.120，des:202.204.65.2:3002;转换后为：src:166.111.20.120:80,des:192.168.1.6:2121

## Slide 213
NAT一般采取DHCP缓解内网IP地址不足，DHCP采取服务器/客户机结构，服务器的主要任务是建立、管理IP地址池，为客户动态分配连续的IP地址、默认网关、掩码、域名等；客户机的任务是向服务器提交IP地址申请，接收IP地址并连接网络。当服务器接收到请求后，向数据库查询一条空闲的IP，在一段时间内暂借给客户机，当客户退出网络，服务器自动回收IP